## Slide 1
ا.م وداد فاضل عباس م. وفاء جاسم
كلية التربية للبنات /اقتصاد منزلي /المرحلة الرابعة /صناعات غذائية (عملي)
الحليب ومنتجاته

## Slide 2
الحليب :- توجد انواع مختلفة من الحليب مثل حليب الابقار والجاموس والماعز والاغنام والجمال , ان حليب الابقار هو اكثرها انتاجاﹰ .
ان الحليب ومنتجاته ذات قيمة غذائية عالية حيث يزود الجسم بأهم العناصر الغذائية الضرورية للانسان , ويعتبر مصدر جيد للبروتين واهمها بروتين الكازين 80% من الحليب و 20% بروتين الشرش Lactoglobuline و Lactoalbumin
الحليب

## Slide 3
يعتبر الحليب مصدر جيد للكالسيوم حيث يساهم في بناء العظام والاسنان وكذلك مصدر مهم للفيتامينات مثل (K, D , A )الذائبة في الدهن ومجموعة فيتامين B اهمها الرايبوفلافين و الثيامين الذائبة في الماء . يستعمل الحليب في تحضير كثير من الاغذية , واهم منتجاته الجبن, الزبد , اللبن , الايس كريم .
التركيب الكيمياوي لحليب الابقار
ماء 87,25 ، الدهن 3,8 ، البروتين 3,5 ، لاكتوز 4,8 , املاح 0.15

## Slide 4
1-الطعم والرائحة :- كلما كان الحليب طازجاﹰ كلما كان طعمه اقرب الى الحلاوة بسبب وجود اللاكتوز , وعندما يتلوث الحليب بالبكتريا يتحول اللاكتوز الى حامض اللاكتيك , طعم الحليب ورائحتة تتغيران حسب نوع البكتريا , ان الحليب سريع الامتصاص للروائح كرائحة الثوم والبصل خاصةﹰ اذا كان دافئاﹰ .
2- التفاعل :- يكون تأثير الحليب على ورق عباد الشمس قلوياﹰ وحامضياﹰ في ان واحد حيث يتحول لون ورق عباد الشمس من الاحمر الى الازرق او من الازرق الى الاحمر , والسبب في ذلك يرجع الى كثرة البروتينات في الحليب التي تحتوي على مجاميع حامضية وقاعدية ( امفوتيري التفاعل ) . يميل الحليب الى الحامضية اكثر من القاعدية
خواص الحليب

## Slide 5
3- درجة غليان الحليب :- بسبب المواد الذائبة في الحليب فأن درجة غليان الحليب ترتفع وتتراوح بين 100,17 -100,55 º م .
4- الوزن النوعي :- ان الوزن النوعي للحليب اكبر من الوزن النوعي للماء حيث يتراوح بين 1,029 -1,035
الوزن النوعي=
ان الحليب اثقل من الماء فالتر من الحليب يزن اكثر مما يزنه لتر من الماء وان معرفة الوزن النوعي للحليب يساعد على معرفة الغش في الحليب اي كدليل لمعرفة اضافة الماء اليه ام لا , او عزل الدهن او اضافة مواد اخرى

## Slide 6
اضافة كمية من الماء الى الحليب او اضافة حليب الحضن الناتج من تصنيع الزبد او نزع الدهن من الحليب .
استبدال جزء او كل دهن الحليب بدهون نباتية او شحوم .
محاولة اظهاره بنوعية احسن مماهو بالحقيقة , مثلا اضافة مواد حافظة بتراكيز واطئة لمنع نمو الاحياء المجهرية وتأخيرتلف الحليب , حيث تضاف الفورمالديهايد ونترات الصوديوم علماﹰ بأنها محرمة حسب التشريعات الدولية .
اضافة النشا لزيادة لزوجة الحليب المخفف بالماء .
طرق غش الحليب

## Slide 7
فحوصات حسية :- مثل اللون والطعم والرائحة وعادة يتمكن الشخص المدرب بمعرفة مدى التغيرات التي تحصل في الحليب .
فحوصات طبيعية :- مثل معرفة الخواص الفيزيائية للحليب مثل , الكثافة ,درجة الغليان , وانجماد الحليب .
فحوصات كيميائية :- مثل معرفة كمية الحموضة PH , وتقدير نسبة الدهن .
فحوصات بكتريولوجية :- تشمل معرفة اعداد الاحياء المجهرية في الحليب عن طريق فحص سرعة اختزال صبغة المثيل الازرق او معرفة نوعها بواسطة مسحة بالمجهر
الفحوصات التي تجرى على الحليب

## Slide 8
فحص الرائحة والمذاق
1-فحص الحرارة (الغليان ) :- هذا الفحص يدل على نسبة الحموضة في الحليب وهل هو صالح للاستهلاك والتصنيع .
الاحتياجات- : انبوبة اختبار , حمام مائي , ماسكة انبوبة اختبار
يؤخذ ا سم3 من الحليب ويوضع في انبوبة اختبار وتوضع في حمام مائي مغلي ويترك لمدة خمس دقائق , تم تشم رائحة الحليب وتفحص جوانب الانبوبة من ناحية تخثر الحليب او عدمه , اذا تخثر الحليب يدل على ان الحليب بنوعيه غير جيدة
فحص جودة الحليب :

## Slide 9
2- فحص الرواسب :- هذه الفحوصات تعطي فكرة عن مدى مراعاة شروط النظافة في انتاج الحليب وفيما لو كان الحليب يحتوي على اوساخ او مواد غريبة قد تكون اتربة او شعر او فضلات حيوانات وغيرها .
يتم الفحص بترشيح كمية من الحليب مابين 1/4 - 1/2 لتر خلال قرص من القطن ثم تفحص كمية الاوساخ ونوعها
اختبار الكحول :- اذا اضيف كمية من الكحول تركيزه 68% الى كمية مساوية من الحليب الطازج فان الحليب لايتخثر . ولكن عندما يكون الحليب حامضياﹰ فانه يتخثر بأضافة الكحول .
يؤخذ 5سم3 من الحليب ويضاف 5سم3 من الكحول الاثيلي تركيزه 68% ويمزج قليلاﹰ ويلاحظ التخثر ام عدمه .

## Slide 10
4-فحص الحموضة :- عند زيادة حموضة الحليب بسبب تكون حامض اللاكتيك تؤدي الى تخثر البروتين . ويتم التسحيح لمعرفة حموضة الحليب حيث يسحح الحليب مع محلول قاعدي مثل NaOH (N = 0.1 ) مع استعمال الفينونفثالين كدليل الى ان يتغير اللون الى الوردي . ويتم حساب نسبة الحموضة .
نسبة الحموضة = ×100

## Slide 11
الجبن :- هو تخثر بروتين الحليب ( الجوامد اللبنية ) بأستعمال انزيم الرنين او بواسطة حامض اللاكتيك .
اهم المواد الداخلة في صناعة الجبن
المنفحة :- هي مستخلص المعدة الرابعة للعجول والحملان الرضيعة وتحتوي على انزيم الرنين
الاناتو :- صبغة نباتية تستخلص من بذور اشجار خاصة تنمو في المناطق الاستوائية تستخلص الصبغة بأستعمال محلول قلوي , وتضاف الصبغة الى الحليب قبل اضافة المنفحة .
البادئ:- يعد اهم عامل في صناعة الجبن يستعمل لانتاج الحموضة والنكهة ونسبة البادئ المضاف الى الحليب بمعدل 1%
صناعة الجبن

## Slide 12
1- استعمال حليب جيد النوعية لانتاج جبن طري .
2- بسترة الحليب على درجة حرارة 61-63 م لمدة 30 دقيقة .
3- تبريد الحليب الى درجة حرارة 30 م .
4- اضافة البادئ : يضاف البادئ الذي يتكون من احد انواع بكتريا حامض اللاكتيك النامية في كمية من الحليب اهمها Lactis Streptococcus ويترك الحليب لمدة 45 دقيقة ليتكون نسبة من حامض اللاكتيك وعند اضافة اللون تضاف الصبغة مع البادئ الى الحليب .
خطوات صناعة الجبن

## Slide 13
5- اضافة المنفحة : وعندما تصل الحموضة المطلوبة , تضاف المنفحة ( اي انزيم الرنين ) وتكون فترة التجبن حوالي 25-30 دقيقة , حسب درجة الحموضة وكمية الانزيم المضاف .
6- التقطيع : يقطع الحليب المتجبن بسكاكين خاصة ليسهل فصل الشرش , وتترك القطع 5 دقائق ثم تسخن الى درجة حرارة 35 م ثم يترك مرة اخرى .
7- فصل الشرش : توضع القطع في قوالب خاصة وتضغط قليلاﹰ ويضاف نسبة قليلة من الملح الى الجبن المصنوع , يفيد الملح في تحسين الطعم واطالة مدة الخزن .

## Slide 14
المارجرين :- هو منتوج دهني استبدل دهن الحليب بدهون من مصادر اخرى خاصة دهون وزيوت نباتية , نسبة الدهن فيه 80% , ان المارجرين يشابه الزبد من ناحية المظهر الخارجي والقوام والتركيب والنكهة , اما القيمة الغذائية فيمكن التحكم بها بأضافة فيتامينات اما الزبد فتتغير نسبته حسب الموسم وظروف الانتاج .
طريقة صناعة المارجرين
1-بسترة الحليب الفرز ثم تبريده الى 24-18 º م .
2-اضافة البادئ بنسبة 2-5% ويترك الى ان يصل الرقم الهيدروجيني الى 4,3 - 4,5 PH.
صناعة المارجرين

## Slide 15
3- عمل خليط من زيوت نباتية ممتازة بحيث تصل نقطة الاذابة الى 31ºم .
4- خلط الحليب المبستر مع خليط الزيوت النباتية , مع اضافة اي مواد يرغب اضافتها مثل الفيتامينات والملح والمواد الملوتة .
5- مزج الناتج في مجنس على درجة حرارة 25-40 م لغرض الاستحلاب .
6- تبريد الناتج الى درجة حرارة -15م وبشكل طبقة رقيقة .
7- العصر على درجة حرارة 8-10 م ليشابه قوام الزبد .
8- التعبئة والتغليف ثم خزن وتسويق

## Slide 16
ا-الطريقة المحلية :- يستعمل حليب الجاموس بسبب محتواه العالي من الدهن , يسخن الحليب على نار هادئة مع ملاحظة مزج الحليب اثناء التسخين , لمنع تكون الطعم المطبوخ ( الشائط) الى الغليان . ثم يوضع الحليب في اواني ضحلة ويترك خلال هذه الفترة تصعد خلايا الدهن الى السطح ثم يوضع في مكان بارد حيث تتجمع القشطة . ثم تجمع القشطة وتوضع في وعاء .
ب-الطريقة الحديثة
1- تسخين الحليب الى 38º م ثم يدخل الى جهاز الفراز لفرزه حيث يتكون قشطة خفيفة وحليب الفرز .
2-يعاد فرز القشطة ثانية لزيادة تركيز القشطة
صناعة القشطة

## Slide 17
3- بسترة القشطة للتخلص من الاحياء المجهرية المرضية .
4- يعبأ في علب خاصة
5- توضع في مخازن مبردة .
المثلجات القشطية :- هي منتجات مبسترة ومثلجة محضرة من منتجات الالبان ومواد تحلية طبيعية مع اضافة المنكهات ومواد ملونة ومثبتة ومواد استحلاب لاعطائها قوام ناعم عند التجميد . تتراوح نسية الدهن 8 -20 % .
Vanilla ice cream ايس كريم بالفانيلا
المقادير :- نصف كوب حليب , ربع كوب سكر ,نصف كوب كريم ,نصف ملعقة فانيلا ، قليل من الملح
طريقة العمل :- ذوبي السكر والملح في الحليب الساخن ثم اضيفي الكريم والفانيلا مع التحريك والخفق قليلاﹰ ثم جمديه .