## Slide 1
كلية التربية للبنات المرحلة الاولى قسم الاقتصاد المنزلي المادة / اسس خياطة عدد الوحدات/ 3 ساعة
م8/ خطوط الخياطات( المستقيمة، المنحنية، الزوايا)
م .م شيماء خليل فضيل

## Slide 2
خطوط الخياطات
خطوط الخياطات هي جوهر تركيب الرداء فهي التي تعمل على ربط اجزائه مع بعضها من اجل التوصل الى التصميم المطلوب , والخياطات المتقنة التي تنهي حافاتها بالطريقة الملائمة لا تؤثر في حسن مظهر الرداء حسب وانما في قوته ومتانته ايضاً , وان اتقان عمل الخياطات يعني ان تكون رقيقة ومنبسطة وغرزاتها منتظمة الاطوال وخالية من التجعدات (Puckers) والسمك الزائد (Bulkyness) والتعرجات غير المرغوب فيها 0
العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخياط وانهائها .
توجد انواع متعددة من الخياطات ( التكلات )وطرائق مختلفة لانهائها , وفي اختيار الخياط الملائم للرداء تؤخذ العوامل المدرجة في ادناه بنظر الاعتبار :ـ
نوع القماش Type of Fabric 0
تصميم الرداء واستعماله Type of design and use of dress 0
موقع الخياط في الرداء 0
فسمك القماش ورقته وشفافيته هي من العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخياط ( التكل ) وطريقة الانهاء الملائمة له , فالاقمشة الرقيقة الشفافة تحتاج الى خياط مغلق لان شفافية القماش تكون عاملاً لظهور حافات علاوات الخياطات على الوجه الصحيح للرداء , على عكس الاقمشة السميكة غير الشفافة 0
وان اهمية تصميم الرداء واستعمالاته في اختيار الخياط المناسب يمكن ان تلاحظ من خلال ملابس الاطفال وملابس الرياضة التي تتطلب خياطات قوية متينة الحافات لكي تتحمل كثرة الحركة والجر والسحب والغسل المستمر , اما فيما يتعلق بموقع الخياط فسنأتي الى ذكره وتوضيح اهميته في ذلك 0
ولنجاح اي نوع من انواع الخياطات( التكلات ) يجب مراعاة ما يأتي :ـ
تنظيم قوة شد الغرزات وطولها بالسنتمتر أو (العقدة الواحدة) وقوة الضغط لماكنة الخياطة 0
اختيار الخيط الملائم0
اختيار ابرة ماكنة الخياطة وخيط الخياطة بحجم ملائم لسمك القماش ونوع الالياف وتركيب القماش 0
كيّ الخياطات ( التكلات ) لاعطائها الرقة والمظهر 0

## Slide 3
كيفية الاحتفاظ بخطوط الخياطة مستقيمة:-
1- القدم الضاغطة المرفقة مع ماكينة الخياطة 0
2- دليل خطوط الخياطة: تحفر على صحن الإبرة( الصينية الثابتة ) لمعظم أنواع الماكينات وترقم هذه الخطوط لتحدد مليمترات على الماكينةالحديثة ( الماكينات القديمة ترقم بالعقدة ) وتمتد جهة اليمين وبعضها لليسار من موضع الإبرة0وربما تكون هناك أيضا خطوط عرضية متقاطعة على غطاء بيت المكوك المنزلق (الصينية المتحركة) والتي تمثل دليلاً محورياً عند خياطة الاركان0
3- المعيا ر المفضل (آلة تحديد العلاوة ) : ويلحق بالماكينة وهو بديل للقطعة السابقة( الدليل المحفور عليه خطوط) وهو يساعد بشكل خاص في خياطة المنحنيات 0( الة تحديد العلاوة التي تم ذكرها ضمن فصل الادوات الملحقة بماكينة الخياطة والمستعملة في الخياطة المستقيمة ) 0
4- الشريط اللاصق: ويوضع على مسافات 15 مم من فتحة الإبرة ويعطي التوجيه اللازم لسير الخطوط في حالة الماكينات التي لا تحتوي على دليل محفور بالخطوط أو معيار منفصل لضبط سير الخطوط.
1ـ الخياط البسيط Plain seam:و يعد الخطوة الاولى للحصول على اغلب الخياطات لذلك فهو ابسطها واكثرها استعمالاً , وهو خياط غير مرئي على وجه الرداء وانجازه لا يتطلب وقتاً طويلاً كما انه يتميز بالمرونة , وكثيراً ما يسمى بالخياط الرئيس ( Master seam) , وبما ان حافات الخياط البسيط تكون داخل الرداء لذلك فانها تحتاج الى استعمال نوع الانهاء الملائم 0
معايير الخياط البسيط
مسطح Flat وصقيل Smooth 0
خالي من التقطعات والطفرات والخيوط السائبة 0
قوة شد غرزاته متساوية على الوجهين لان ذلك يكسبها شيئا من المطاطية 0
طول غرزاته ملائمة لنوع القماش 0
عرض علاوات الخياطات ( Seams allawnaces ) متساوية على طول الخط ومناسبة لنوع القماش وسمكه ( علما ان معدل عرض علاوة الخياط هو 1,5 سم (5/8 عقدة ) – اي ان غرزات الماكينة تبعد مسافة 1,5 سم عن حافة علاوة الخياط 0
يحافظ على خط النسيج دون انحراف او تشويه 0
الخياط مكّوي بصورة مفتوحة ومسطحة 0

## Slide 4
أشكال الخياطات البسيطة Types of plain seams
خط الخياطة المستقيم A straight seam
هو خط الخياطة الذي يوجد غالبا منفذ بعناية وبشكل مستقيم و تكون الخياطة على نفس المسافة من حافة الخياطة وبطول خط الخياطة الاصلي بالكامل في معظم الحالات 0 وتستعمل الغرزة المستقيمة البسيطة للاقمشة المطاطة ايضا 0الاانه من الممكن استعمال غرزة ( الزكزاك )الضيقة 0
خط الخياطة المنحني Acurve seam
ويحتاج الى الخياطة بحرص اثناء المرور تحت الابرة حتى يكون خط الخياطة النهائي على نفس المسافة المتساوية من الحافة وسيساعد في هذه الخياطة ( المعيار المفضل) آلة تحديد العلاوة لخطوط الخياطة ويجب ان يوضع على زاوية بحيث تعمل الحافة الاقرب للابرة عمل الدليل وللحصول على تحكم جيد يستعمل طول قصير للغرزة 2ملم مع سرعة ابطأ لحركة الماكينة 0
خياطة الزوايا Acornered seam
يحتاج خط خياطة الزوايا الى تقوية عند الزاوية 0 ويتم ذلك بأستعمال غرز قصيرة من ( 1- 1,5 ملم ) ( 12-20غرزة بالعقدة )على كل جانب من جوانب الزاويةومن المهم ان يكون المدار بحركة منتظمة وعندما تكون خطوط خياطة الزوايا مغلوقة كما هو في الياقات يستحسن عدم تدبيب الزاوية بل نجعلها باستدارة خفيفة حتى نحصل على راس جيد عند قلب الياقة بعد الخياطة 0